## Slide 1: ドローンの 数学・物理・制御 入門
箱庭ラボ
平鍋健児

## Slide 2
Ground Frame
地上座標
x
(front)
(right)
y
z
(down)
Body Frame
機体座標
θ: theta(pitch)
φ: phi(roll)
xe
ye
ze
回転方向はすべて軸+に対して右ネジ
地上枠を機体枠へ，ψ, θ, φの順に回して重ねる=姿勢
速度を機体座標で表現 v = (u, v, w)
角速度を機体座標で表現 ω=(p, q, r)
ψ: psi(yaw)
Attitude of body from ground : (φ, θ, ψ)
Velocity in body: v=(u, v, w)
Angular Velocity in body: ω=(p, q, r)
θ
φ
v=(u, v, w)
ω=(p, q, r)
速度
角速度
この点線は Body Frame の
点線に重なる．

## Slide 3: 座標変換
Ground
Body
Ground
Body

## Slide 4
Ground Frame
ニュートンの運動方程式
オイラーの運動方程式（このまま解くのは複雑）
Body Frame
位置が入っていないので，
原点を一致させて考える．
並進の慣性力は扱わない
コリオリの力．
遠心力は重心に原点を取って
いるので発生しない．
ジャイロ効果
運動方程式

## Slide 5: 運動方程式
Body Frame
ニュートンの運動方程式
オイラーの運動方程式

## Slide 6
∫dt
(ue, ve, we )
(φ', θ', ψ')
地上座標での速度と姿勢変化
そのために..
最終目標
(x, y, z)
(φ, θ, ψ)
地上座標での機体の位置と姿勢
プラント側のモデル
∫dt
機体座標での加速度と角加速度
(u', v', w')
(p', q', r')
そのために..
T
τ
4ロータによる推力とトルク
コントロール
(c1, c2, c3, c4 )
dynamics
transformation
そのために..
機体座標での速度と角速度
(u, v, w )
(p, q, r )
Note: 4入力6自由度なので，全部自由にはならない．
例：ヨー角は高度を下げずに変えられるが，ピッチ角を変えると高度が一旦下がる．

## Slide 8: 制御モデル(Plant+Controller)として
P=箱庭ドローン，C= PX4のPID 制御
並進
姿勢（手に追えない）

## Slide 9: Plantのみ の応答

## Slide 10: フィードバック応答

## Slide 11: 制御モデル(Plant+Controller)として
Pのみは不安定（静止できない，地面があれば別）．
Pのみは振動なしで発散（バネのように位置で変化する力がない)．
PとCのフィードバックによって振動を伴って制御可能となる．
さらに上位のミッションを受けた戦略（ステートマシン）で制御．

## Slide 13: 飛行計画と安定飛行制御
位置
姿勢
位置
姿勢
加速度，位置，姿勢，軌跡
gyro, mag, acc, vel, GPS
コントロール
Commander
Navigator
(c1, c2, c3, c4 )
Position/
Attitude
Controller
ここへ行って！
ここにいます
飛行計画（外ループ）
安定飛行制御（内ループ）

## Slide 14: ソフトウェア的な話
一文字の間違い（+/- とか sin/cos とか）でコンパイルエラーなしに動作時バグとなるので．テストが肝．
  数式とコード 数式をコード上，もっとも見やすく，レビューしやすくした．
  単体テスト 本体と切り離して単体テストできる環境を最初から作り，内部assert，外部 assert（ユニットテスト）しまくった．
  アルゴリズムの突合 機体と地上，別のアルゴリズムで計算できる場合，両方作って答え合わせをした．
グラフ化はLLM 活用で open interpreter と会話してグラフ化
コードもドキュメンントも Copilot で生産性爆上がり（体感3倍） ドキュメントは（どんどん量は書けるが）冗長になりがち注意．
アルゴリズムよりも機体パラメータ合わせ重要！！！

## Slide 15: その他感想など
グラフ化はLLM 活用で open interpreter と会話してグラフ化
コードもドキュメンントも Copilot で生産性爆上がり（体感3倍） ドキュメントは（どんどん量は書けるが）冗長になりがち注意．
アルゴリズムよりも機体パラメータ合わせ重要！！！ そもそも物理的に制御できない，大きさやイナーシャとトルクのバランスなど なかなか安定して飛ばずに一番苦労した 森さんが，パラメータ探索のためのコードを書いた

## Slide 16: 1. ユニットテスト
drone_physics % ./utest
-------start unit test-------
test_frame_all_unit_vectors_with_angle0... PASS
test_frame_all_unit_vectors_with_some_angles... PASS
test_frame_matrix_is_unitary... PASS
...
-------all standard test PASSSED!!----
test_issue_89_yaw_angle_bug... PASS
...
-------all bug issue test PASSSED!!----
All(4667)asserts passed.
実数が入力なので，網を掛けて
assert 文 70，1回のbuildで 5,000 くらい，それでも安心できる．
バグがでると再現テスト追加
これは，issue 89 のヨー角のバグ
実装レベルの確認テスト

## Slide 17: 2. 数式とコード(1/2)
/* acceleration in body frame based on mV'+ w x mV = F ... eq.(1.136),(2.31)*/
AccelerationType acceleration_in_body_frame(
const VelocityType& body_velocity,
const EulerType& angle,
const AngularVelocityType& body_angular_velocity,
double thrust, double mass /* 0 is not allowed */,
double gravity, /* usually 9.8 > 0*/
double drag, /* air friction of 1-st order(-d1*v) counter to velocity */
{
assert(!is_zero(mass));
using std::sin; using std::cos;
const auto
c_phi = cos(angle.phi), s_phi = sin(angle.phi),
c_theta = cos(angle.theta), s_theta = sin(angle.theta);
const auto [u, v, w] = body_velocity;
const auto [p, q, r] = body_angular_velocity;
const auto T = thrust;
const auto m = mass;
const auto g = gravity; //...
引数を数式で使われている
変数文字に全部バラす
内部でも assert かけまくる
引数は，型名と合わせ技で
意味を伝える名前
（ソフトウェアエンジニア向け）

## Slide 18: 2. 数式とコード
/*
* See nonami's book eq.(1.136).(2.31)
* Colioris's force is (p, q, r) x (u, v, w).
*
* Difference with the 'ground' version is that
* (1) 'g' is broken down to x, y, z components.
* (2) T is only relavant to z-axis.
* (3) Coriolis force(using uvw,pqr) IS needed(because the body frame is rotating!)
*/
/*****************************************************************/
double dot_u = - g * s_theta - (q*w - r*v) - d/m * u;
double dot_v = + g * c_theta * s_phi - (r*u - p*w) - d/m * v;
double dot_w = -T/m + g * c_theta * c_phi - (p*v - q*u) - d/m * w;
/*****************************************************************/
return {dot_u, dot_v, dot_w};
}
教科書の式番号
最も目レビューしやすいように
できるだけ数式そのまま．
（制御エンジニア向け）

## Slide 19: 2. グラフ化

## Slide 20: 参考文献
ドローン工学入門（野波健蔵博士）
小型無人航空機の厳密・簡易なモデリングとモデルベース制御（野波健蔵博士）
Drone control Lecture(Seongheon Lee)
剛体の回転運動を支配するオイラーの運動方程式（スカイ技術研究所ブログ）
オイラー角とは？定義と性質、回転行列・角速度ベクトルとの関係（スカイ技術研究所ブログ）
飛行力学における機体座標系の定義(@mtk_birdman)
「マルチコプタの運動と制御」基礎のきそ（伊藤恒平）